Приложение 30
к Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов

уголовно-исполнительной системы

(пункт 269)

ОПИСАНИЕ КАРЦЕРА

В карцере пол заасфальтирован, забетонирован или деревянный, достаточной прочности. Двери камерного типа со специальным замком оборудуются смотровым глазком, форточкой для подачи пищи, с внешней стороны которой устанавливается накладной или навесной замок.

Карцер должен иметь окно размером 0,5 х 0,5 м, зарешеченное металлическими сварными решетками, исключающими доступ к стеклу, и заблокированное охранно-тревожной сигнализацией. С внутренней стороны окно оборудуется сеткой. Электрическая лампочка устанавливается над дверью в нише или на потолке и оснащается металлической сеткой. В такой же нише устанавливается радиодинамик.

В карцере устанавливаются:

1. Металлическая кровать с деревянным лежаком, который прикрепляется к стене и в случае необходимости может подниматься и замыкаться.

2. Прикрепленные к полу или стене стол и табуретка.

3. Санузел.

4. Ниша или полка для хранения предметов туалета.